ERŐS SAV –ERŐS BÁZIS konduktometriás titrálásának kiértékelése Excel program segítségével

A cellahivatkozások a mintapéldára vonatkozik. Ha az adatokat másként helyeztük el a táblázatban, akkor a megadott cellahivatkozásokat értelemszerűen aktualizálni kell!

|  | A | B | C | D | A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az A és B oszlopokba a csökkenő vezetésű szakasz mérési adatai, C és D oszlopokba az emelkedő vezetésű szakasz mérési adatai kerüljenek. Jelöljük ki az A és B oszlopok adatait! (A4:B20 tartomány. Nem baj, ha az utolsó cellákban nincs adat.) Válasszuk ki a BESZÚRÁS menüpontban a diagramok közül a Pont(XY) függvényt, és azt az altípus, ahol csak a függvény pontjai látszanak. Jobb egérgombbal kattintunk a diagramra, és válasszuk az „Adatsor kiválasztása” parancsot, majd kattintsunk a „Hozzáadás” gombra! Kitöltés: A név mezőt nem kell kitölteni. X értékek: = Munkalapnév!$C$4:$C$20 Megjegyzés: az X értékeket kézzel is beírhatjuk, de egyszerűbb, ha az egérrel az C4 cellába kattintva lehúzzuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. szakasz | 2. szakasz |  |
| 2 | Fogyás | Vezetés | Fogyás | Vezetés |  |
| 3 | cm3 | mS | cm3 | mS |  |
| 4 | 0 | 65,0 | 14 | 39,3 |  |
| 5 | 1 | 61,3 | 15 | 41,0 |  |
| 6 | 2 | 59,8 | 16 | 43,6 |  |
| 7 | 3 | 57,6 | 17 | 47,0 |  |
| 8 | 4 | 57,4 | 18 | 51,0 |  |
| 9 | 5 | 54,3 | 19 | 52,4 |  |
| 10 | 6 | 51,2 | 20 | 55,0 |  |
| 11 | 7 | 48,7 |  |  |  |
| 12 | 8 | 44,9 |  |  |  |
| 13 | 9 | 44,0 |  |  |  |
| 14 | 10 | 41,6 |  |  |  |
| 15 | 11 | 39,2 |  |  |  |
| 16 | 12 | 37,3 |  |  |  |
| 17 | 13 | 36,0 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

az egeret a C20 celláig. Ekkor a fenti érték automatikusan beíródik.
Y értékek: = Munkalapnév!$D$4:$D$20 (Megjegyzés: ebben a mezőben lévő ={1} ki kell törölni!)
Megjegyzés: az Y értékeket kézzel is beírhatjuk, de egyszerűbb, ha az egérrel az D4 cellába kattintva lehúzzuk az egeret a D20 celláig. Ekkor a fenti érték automatikusan beíródik.
A műveletet az OK gombbal fejezzük be.

- Egyenes illesztése az első adatsorra:
Kattintsunk az első adatsor egyik pontjára az egér jobb gombjával, majd válasszuk a „Trendvonal felvétele” parancsot. Beállítandók:
Lineáris; Egyenlet látszik a diagramon; R-négyzet értéke látszik a diagramon.
Előrejelzés: Előre 1,5 egység, Vissza 0 egység.

- Egyenes illesztése a második adatsorra:
Kattintsunk a második adatsor egyik pontjára az egér jobb gombjával, majd válasszuk a „Trendvonal felvétele” parancsot. Beállítandók:
Lineáris; Egyenlet látszik a diagramon; R-négyzet értéke látszik a diagramon.
Előrejelzés: Előre: 0 egység, Vissza 1,5 egység.

- Vízszintes tengely formázása:
Kattintsunk a tengelyre jobb egérgombbal! A megjelenő menüben válasszuk a Tengely formázása parancsot.
Beállítandók a vízszintes tengelyen:
Fő lépték 1 (Ez a titrálás esetén 1 cm3-t jelent), Kis lépték 1)

- Feliratok elhelyezése:
Ha a diagramra kattintunk, akkor megjelenik egy DIAGRAMESZKÖZÖK menü.
A Diagram-összetevők ikon legördülő menüjében a diagramhoz címet, a tengelyekhez feliratokat rendelhetünk.
Vízszintes tengely felirata: Fogyás, cm3
Függőleges tengely felirata: Vezetés, és a megfelelő mértékegység.

- Ekkor így néz ki a diagram:

A két egyenes metszéspontját a két egyenes egyenletével határozzuk meg.

- Írassuk ki mindkét egyenes meredekségét és tengelymetszetét, valamint a korrelációs együttható négyzetét! (Ellenőrizzük, hogy a kapott adatok egyeznek-e trendvonalak diagramon látható adatival!)

|  | F | G |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meredekség1: | =MEREDEKSÉG(B4:B20;A4:A20) |
| 2 | Tengelymetszet1: | =METSZ(B4:B20;A4:A20) |
| 3 | R2: | =RNÉGYZET(B4:B20;A4:A20) |

|  | I | J |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meredekség2: | =MEREDEKSÉG(D4:D20;C4:C20) |
| 2 | Tengelymetszet2: | =METSZ(D4:D20;C4:C20) |
| 3 | R2: | =RNÉGYZET(D4:D20;C4:C20) |

A minta adataival számolva ez látszik:

|  | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meredekség1: | -2,2771 |  | Meredekség2: | 3,0600 |
| 2 | Tengelymetszet1: | 64,6800 |  | Tengelymetszet2: | -4,7244 |
| 3 | R2: | 0,99150 |  | R2: | 0,98688 |

Ez azt jelenti, hogy
az első egyenes egyenlete:	G = –2,2771V + 64,6800
a második egyenes egyenlete:	G = 3,0600V – 4,7244

Az egyenértékpontban –2,2771V + 64,6800 = 3,0600V – 4,7244
amiből = 12,94

Természetesen ezt az Excel segítségével is kiszámíthatjuk:

| Fogyás: | =(G2-J2)/(J1-G1) | cm3 |
| --- | --- | --- |

- A mérőlombik, a pipetta térfogatainak, a kénsav moláris tömegének beírásával, valamint reagáló anyagok sztöchiometriai arányával az végeredményt is számíthatjuk:

|  | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fogyás: | =(G2-J2)/(J1-G1) | cm3 |
| 7 | cp(NaOH) | 0,4955 | mol/dm3 |
| 8 | Mérőlombik: | 100 | cm3 |
| 9 | Pipetta: | 20 | cm3 |
| 10 | Moláris tömeg: | 98 | g/mol |
| 11 | NaOH:H2SO4 arány: | 0,5 |  |
| 12 | Kénsav tömege: | =G6*G7*G10*G11*G8/G9/1000 | g |

- A jól végzett kiértékelés a következő eredményt adja:

- A munkalap fejlécébe írjuk be nevünket, a mérési feladat címét és a dátumot! (A jegyzőkönyv első oldalával egyezően.) (A fejléc a Lapelrendezés/Lapbeállítás/Élőfej és élőláb parancsban érhető el.)

- Nyomtatás előtt nézzük meg a nyomtatási képet! A nyomtatás nem lehet egy oldalnál több. Szükség esetén állíthatunk a margón, lehet fektetett formátumot használni.