Heos  kezelése

A fotométer egyaránt kezelhető a felületén található tasztatúráról és a számítógép szoftveréről. Utóbbi esetben a fotométer kijelzője elhalványul, mert a számítógép vette át a fotométer vezérlését.

Kapcsoljuk be a fotométert és a számítógépet.

Spektrum felvétele

| Az Asztalon található a spektrum felvételét indító program ikonjával indítsuk el a programot: |  |
| --- | --- |
| Ekkor a következő panel jelenik meg: |  |
| Method kitöltése | Wavelength panel Hullámhossztartomány beállítása a Wavelengh panelen történik. Íjuk be a hullámhossztartomány kezdő és végső hullámhosszát. Az Interval a felvétel finomságát é(és gyorsaságát) határozza meg. 1 nm: nagyon finom felbontás (és lassú) 2 nm: finom felbontás (és kevésbé lassú) 5 nm: közepes felbontás (és gyors) 10 nm: durva felbontás (és nagyon gyors) Graph panel Graph High: Állítsuk be a várható legnagyobb abszorbanciát (pl. 2) Graph Low: Állítsuk be a várható legkisebb abszorbanciát (általában. 0) Mode panel Abszorbance Peak Pick panel Automatic, Type Peak Töltsük ki az Operator ID ablakát. (saját névvel). |
| Alapvonal felvétele | Tegyük a fényútba az oldószert (vagy vakmintát) tartalmazó küvettát, kattintsunk a Baseline gombra (vagy F2). Ensure the Beam is Clear: OK |
| Spektrum felvétele | Tegyük a fényútba a mintát tartalmazó küvettát, kattintsunk a RUN gombra. (vagy F3) Ensure the Beam is Clear: OK Az elkészült spektrum mellett olvasható az abszorbania maximum hullámhossza (max). Sample ID kitöltése: Írjuk be a mintára vonatozó azonosítót! |
| Spektrum nyomtatása | Print gomb vagy F6 |

Abszorbanciamérés

| Indítsuk el az Asztalon található Aurora Quant programot: |  |
| --- | --- |
| Az ekkor megjelenő panel felső rész így néz ki: |  |

Ha valamelyik gomb kék kereszttel van áthúzva, akkor az adott szituációban nem aktív.

| Kattintsunk a megjelenő panel felső sorában az első, METH gombra. | Mode: Abs Wavelength: írjuk be a kívánt hullámhosszt! |
| --- | --- |
| Fotométer nullázása (zérózása): | Tegyük a fényútba az oldószert (vagy vakmintát) tartalmazó küvettát, és kattintsunk a felső sorban lévő 0,00 feliratú gombra. |
| Abszorbancia mérése: | Kattintsunk a felső sorban a balról harmadik METH feliratú gombra. Sample: Adjuk meg a mérendő minták számát. Ekkor a mintaszámnak megfelelő számú sor jelenik meg. A Sample1, Sample2…. feliratokra kattintva a mintának konkrét nevet is adhatunk. Írjuk be az operátor (mérést végző személy) nevét! |
| Kattintsunk a felső sorban a balról negyedik (Sample Results) gombra. | Fegyük a fényútba a mintát tartalmazó küvettát és kattintsunk a futó alakot ábrázoló (Start Analysis) gombra! Ekkor megjelenik a minta neve, és az OK hatására a mért abszorbancia beíródik a táblázatba. Ezt ismételjük az utolsó mintáig. |
| Nyomtatás: | A jobboldali, villáskulcsot ábrázoló gombbal állítsuk be a Report Composer-ben a Sample Method és a Sample Results nyomtatását, majd a Nyomtatót ábrázoló gombbal nyomtassuk ki az eredményeket. |

MÉRÉS TÖBBPONTOS KALIBRÁCIÓVAL ADOTT HULLÁMHOSSZON

Mérés hitelesítő diagram felvételével

|  | A program indítása az „Aurora Quant” ikonnal történik. |
| --- | --- |

Beállítások

|  | Kattintson a baloldali első ikonra. A megjelenő panelen kitöltse ki a szükséges adatokat! |
| --- | --- |

Mode: Standards	Wavelenght: Hullámhossz XXX nm
Units: megfelelő mértékegység	Factor: nem kell kitölteni
Standards: oldatsorozat tagjainak száma	Dec. Places: Kívánt tizedes jegyek száma: 3
Author: nem kell kitölteni	Date: Dátum: XXXX. XX. XX.
Valid Unit: Nem kell kitölteni	Description: Nem kell kitölteni

| Kattintson a Standards felirat alatt megjelenő táblázatban a Concentration celláiba és írja be standardok kiszámított koncentrációit! |  |
| --- | --- |

Fotométer nullázása

|  | Kattintson erre az ikonra. A Present Reference Solution Tegye a küvettába a vakmintát, majd OK. A jobboldalon az A felirat alatti érték 0,000 lesz. |
| --- | --- |

Oldatsorozat mérése

|  | Az oldatsorozat méréséhez kattintson az itt látható ikonra! |
| --- | --- |
|  | Tegye a küvettába az oldatsorozat első tagját, majd kattintson erre az ikonra. |
| Kattintson a Proceed gombra, majd ha az Error mellett OK üzenet jelenik meg, az OK gombbal fogadja el a mérést. Töltse egymás után a küvettába az oldatsorozat tagjait, és mérje meg az oldatsorozat valamennyi tagjának abszorbanciáját! |

Egyenes illesztése a mérési adatokhoz

|  | A megjelenő kalibrációs diagramhoz válassza ki azt az ikont, amelyik az egyenest úgy illeszti a mérési adatokhoz, hogy az egyenes nem feltétlenül az origóból indul. |
| --- | --- |

Minta mérése

|  | Írja be a minták számát a Sample cellába! Az Operátor cellába írje be a nevét! |
| --- | --- |
|  | Kattintson erre az ikonra. Tegye a küvettába a mintát és nyomja meg ezt a gombot: |  |
|  | Nyomtatás erre az ikonra való kattintással történik. |

A kinyomtatott papírok jobb felső sarkába írja rá a nevét és mellékelje a jegyzőkönyvhöz!