Minta oldószertartalmának gázkromatográfiás meghatározása

A meghatározás elve: a vivőgázba került gőzállapotú minta alkotói az állófázison végighaladva, eltérő adszorpciójuk miatt, az oszlop végére érve egymástól elkülönülnek. Az alkotók kromatográfiás csúcsainak területe arányos lesz a mintabeli koncentrációkkal. Az alkotók koncentrációja kalibrációs egyenes alapján számítható.

A feladathoz szükséges anyagok, eszközök: metanol és etanol 5-5 v%-os törzsoldatai, ioncserélt víz 100 cm3-es mérőlombikok, büretták.

Mérés menete

- Két tagú, közös kalibráló oldatsorozat készítése a két anyagból: metanolra 0,1 és 0,5v%-os, illetve etanolra 0,1 – 0,5 v%-os, a törzsoldatok összemérésével.

- Minta: bürettába töltött törzsoldatokat felcímkézett 100 cm3-es mérőlombikkal beadni. A visszakapott lombikot ioncserélt vízzel jelre állítani, homogenizálni.

- Készüléktetőn nyomásmérők ellenőrzése: Air: 0,5 bar; Hydrogen: 0,5 bar; Carrier(P): 2; Carrier(M): kb. 0,4-0,6 bar hidegen, melegen 1 bar (ha nem jók, szólni a gyakorlatvezetőnek).

- Kromatográf és számítógép bekapcsolása.

- Termosztát hőmérséklet: COL/AUX1→ INIT TEMP→ 160→ .

- Injektor hőmérséklet: INJ/AUX2→ 170→ .

- Detektor hőmérséklet: DET_T/TCD_T→ 180→ .

- HEAT bekapcsolása, majd → START

- FID begyújtását a gyakorlatvezetőtől kéri, majd bekapcsolja a FID-et, beállítja az erősítést: Range. 3→ .

- Számítógép beállítása, felvétel indítása: lásd mellékelt leírás a Waters 746 integrátorhoz.

- [Ha a C-R5A számítógép áll rendelkezésre (csatornaszámot – CH1/CH2 –  a gyakorlatvezető adja). Beállítandó: FILE=1→ , ATTEN →2 SPEED→ 5, MONIT→ CH1. A számítógépen alapvonalat állít: MONITOR→ CH1, a FID egység ZERO szabályzójával 10-50 V közé.]

- Ha az alapvonal jó, injektálja az első oldat 1,0 l-ét, -val felvételt indít. Második csúcs után -val leállít. Még kétszer kromatografálja az oldatot.

- Kromatografálja a további oldatokat a 13. ponttal azonosan.

- Papírt SPEED-del előtolja, letépi.

- Termosztát hőmérséklet: COL/AUX1→ INIT TEMP→ 25→ .

- Injektor hőmérséklet: INJ/AUX2→ 25→ .

- Detektor hőmérséklet: DET_T/TCD_T→ 25→ .

- HEAT kikapcsolása, FID detektor kikapcsolása (kromatográfon).

- Kikapcsolja a kromatográfot, a készülékajtót kitárja. Kikapcsolja a számítógépet. Zárja a nitrogén és hidrogén csapját.

- Kiszámítja az összetartozó csúcsok területeinek számtani átlagát. Kalibrációs egyeneseket illeszt táblázatkezelővel a metanol és az etanol kalibráló oldataira kapott csúcsterület átlagokra a koncentrációk függvényében. Az egyenesek egyenleteiből számítja a minta metanol és etanol tartalmát. Az összetartozó csúcsok terület adatiara kiszámítja a szórást!

Beadandó: a minta metanol és etanol tartalma, szórások. Adatok a jegyzőkönyvhöz: oszlop hosszúsága 1 m, töltet anyaga PORAPACK Q, vivőgáz: N2, detektor: FID, + a hőmérsékletprogram.