Fenoltartalom meghatározása UV-tartományban spektrofotometriás módszerrel

Információs lap

Eszközök 100 cm3-es mérőlombikok, büretta, spektrofotométer, kvarcüveg küvetta. Anyagok: fenol, NaOH, ioncserélt víz. 1. Összehasonlító oldatsorozat készítése 0,005 mol/dm3 koncentrációjú fenol törzsoldatból Készítsen 250,0 cm3 0,005 mol/dm3 koncentrációjú fenol törzsoldatot. Az oldószer 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat. M(fenol) = 94,0 g/mol. Mérjen be bürettával 100 cm3-es mérőlombikokba a 0,005 mol/dm3 törzsoldatból 1,0–2,0–3,0–4,0-5,0 cm3-fenol törzsoldatot, majd töltse jelig 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal. Az oldat készítésénél gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező! Számolja ki az oldatsorozat tagjainak koncentrációit mmol/dm3 egységben! 2. A fenol spektrumának meghatározása A méréshez kvarcküvettát használjon! Referenciaoldatként a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldatot használja, ezzel állítsa be a készülék alapvonalát. Vegye fel a fenol spektrumát és határozza meg az abszorpciómaximumot ((max) az oldatsorozat legtöményebb tagjával 220 – 320 nm-es tartományban. 3. Kalibrációs egyenes felvétele Állítsa be a fényelnyelés maximumát. Ezen a hullámhosszon dolgozzon a továbbiakban. Mérje végig – a leghígabbtól a legtöményebb tag felé haladva – az oldatsorozat tagjainak abszorbanciáit! 4. Az ismeretlen minta abszorbanciájának mérése. Töltse jelre 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal az 100 cm3-es mérőlombikban kapott mintát, majd homogenizálja az oldatot. Helyezze a fény útjába a mintát tartalmazó küvettát. Mérje a minta abszorbanciáját. Excel táblázatkezelő segítségével készítse el a kalibrációs görbét és a határozza meg a minta összetételét mmol/dm3 egységben! Nyomtassa ki a kalibrációs görbét, ill. a mért adatokat. 5. Az ismeretlen minta összetételének meghatározása Adja meg a minta összetételét mmol/dm3 és mg/dm3 értékben.