Minta KMnO4-tartalmának meghatározása spektrofotometriás módszerrel

Információs lap

Eszközök: 50 cm3-es mérőlombikok, büretta, főzőpohár, mérőhenger, cseppentő. A szükséges anyagok: 0,02 mol/dm3-es kálium-permanganát-oldat, ioncserélt víz. 1. Összehasonlító oldatsorozat készítése 0,02 mol/dm3 koncentrációjú KMnO4 törzsoldatból Készítsen 100,0 cm3-es mérőlombikokba az 0,02 mol/dm3 koncentrációjú KMnO4-törzsoldatból (készen van) öttagú oldatsorozatot 1,0–2,0–3,0–4,0 és 5,0 cm3-törzsoldat bemérésével. Számolja ki az oldatsorozat tagjainak koncentrációit mmol/dm3 egységben! 2. Vizsgálandó minta Beadandó fejenként egy db 100 cm3-es mérőlombik névvel ellátva és csoportonként egy 0,02 mol/dm3 koncentrációjú KMnO4 törzsoldattal feltöltött büretta. Töltse ioncserélt vízzel jelre a 100 cm3-es mérőlombikban kapott anyagot, homogenizálja az oldatot. Ez lesz a minta. 3. KMnO4 spektrumának meghatározása Az oldatsorozat legtöményebb tagjával vegye fel a KMnO4 spektrumát és határozza meg az abszorpciómaximumot ((max) 400 – 600 nm-es tartományban. Referenciaként ioncserélt vizet használjon. 4. Kalibrációs egyenes felvétele Állítsa be a fényelnyelés maximumát ((max). Ezen a hullámhosszon dolgozzon a továbbiakban. Mérje végig (a leghígabbtól a legtöményebb felé haladva) az oldatsorozat tagjainak abszorbanciáit. 5. Az ismeretlen minta abszorbanciájának mérése Helyezze a fényútba a mintát tartalmazó küvettát és mérje meg annak abszorbanciáját! Excel táblázatkezelő segítségével készítse el a kalibrációs görbét és a határozza meg a minta összetételét mmol/dm3 egységben! Nyomtassa ki a kalibrációs görbét, ill. a mért adatokat. 6. Az ismeretlen minta összetételének meghatározása Adja meg a minta KMnO4-tartalmát mmol/dm3, és mg/dm3 értékben.