Nátrium-hidroxid-tartalom meghatározása potenciometriás titrálással

Információs lap

Eszközök: mV-mérő készülék, kombinált üvegelektród, mágneses keverő, keverőpálca, büretta, bürettaállvány, bürettafogó, 150 cm3-es főzőpohár, 250 cm3-es mérőlombik, 25 cm3-es pipetta, 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HCl mérőoldat Minta Beadandó egy 250 cm3-es mérőlombik ismeretlennek. Visszakapva jelig töltjük. A mérés menete Első, tájékozódó titrálás A főzőpoharába pipettázunk 25,0 cm3-t a lúgtartalmú mintából. Belehelyezzük a mágneses keverőpálcát és a keverőre tesszük. Az pH-mérő kombinált üvegelektródot az oldatba mártjuk úgy, hogy a keverőpálca ne tehessen kárt benne. Annyi ioncserét vízzel hígítjuk, hogy az elektródot a folyadék ellepje. A mérőoldatot 1 cm3-enkét adagoljuk. Minden alkalommal mérjük az oldat pH-ját és kiszámítjuk az előző méréshez képest a különbséget. A mérőoldat adagolását a nagy pH ugrás után még 5-6 cm3-ig folytatjuk. Felvesszük és ábrázoljuk a titrálási görbét Excel táblázatkezelő segítségével. Második, finomtitrálás A második alkalommal az elektród lemosását követően ismét a főzőpoharába pipettázunk 25,0 cm3-t a lúgtartalmú mintából. A tájékozódó titrálás nagy ugrásához képest 1,5 cm3-rel kevesebb mérőoldatot engedünk az oldathoz, leolvassuk a pH-t, majd 0,1 cm3-enként adagoljuk a mérőoldatot. Minden mérésnél feljegyezzük a pH-t, és kiszámítjuk az előző méréshez képest a különbséget addig, amíg a különbségek csökkenni kezdenek. Ezután még tovább titrálunk legalább 1,5 cm3-t. Az egyenértékpont a legnagyobb különbségértékhez tartozó fogyás lesz. Beadandó a minta nátrium-hidroxid-tartalma g NaOH/250 cm3 egységben! A vizsgálathoz határozza meg a 0,1 mol/dm3-es HCl mérőoldat pontos koncentrációját egyedi KHCO3 bemérésekre (analitikai mérlegen kimér 0,2 g körüli KHCO3-ot, ioncserélt vízben oldja, metilnarancs indikátort hozzáadva a HCl mérőoldattal átmeneti (hagymahéj) színre titrálja. 3 párhuzamos mérést végezzen. Számítsa ki a HCl mérőoldat pontos koncentrációját!).