Víz sótartalmának meghatározása direkt konduktometriával

Információs lap

Eszközök: konduktométer, vezetési elektród, mágneses keverő, keverőpálca, büretta, bürettaállvány, bürettafogó, 50 cm3-es főzőpohár, 100 cm3-es mérőlombikok, 10 cm3-es pipetta Anyagok: 10 g/dm3 koncentrációjú NaCl törzsoldat (frissen készítendő), NaCl oldatsorozat, ioncserélt víz. Minta: Egyik minta: beadandó egy 100 cm3-es mérőlombik névvel ellátva a mintának és egy törzsoldattal feltöltött büretta. A lombik tartalmát ioncserélt vízzel töltse jelig, homogenizálja. Másik minta csapvíz: a mérés elején engedjen egy főzőpohárba félig csapvizet, hogy legyen ideje átvenni a labor hőmérsékletét. Összehasonlító oldatsorozat (standardok) készítése Büretta használatával mérjen 50 cm3-es mérőlombikokba rendre 1, 2, 3, 4, 5 cm3 törzsoldatot. A mérőlombikokat ioncserélt vízzel töltse fel és homogenizálja a lombikokat. Számítsa ki az oldatsorozat tömegkoncentrációit g NaCl/dm3 egységben. Mérés A standard oldatok, az ioncserélt víz és a minták mérése ugyanúgy történik: Töltse az oldatot 100 cm3-es főzőpohárba. Mérje meg a fajlagos elektromos vezetést, és jegyezze fel az adatot. Kiértékelés Mivel az ioncserélt víz minősége nem állandó, és mindig tartalmaz oldott sókat, a kalibrációt az ioncserélt víz vezetésével korrigált mérési adatokból szerkesztjük. Az ioncserélt víz, a standard oldatok és a minták (2 db) adataiból készítsen táblázatot (fejléc + 8 sor) a következők szerint: sótartalom, g/dm3 fajlagos vezetés, (S/cm korrigált fajlagos vezetés, (S/cm 0 210 210 – 210 = 0 0,2 595 595 – 210 = 385 0,4 975 975 – 210 = 765 A korrigált értékekből szerkessze meg a kalibrációs görbét, az egyenes egyenletéből számítsa ki az összetételt g/dm3 tömegkoncentrációban. Adja meg a halobitást mindkét mintára a következő táblázat segítségével: A fokozat sótartalom g/dm3 száma neve 0 ahalobikus (teljesen sómentes) 0 1 (-oligohalobikus (édesvíz) 0..0,15 2 (-(-oligohalobikus (édesvíz) 0,15..0,35 3 (-oligohalobikus (édesvíz) 0,35..0,6 4 oligo-mezohalobikus (édes-sós víz átmenet) 0,6..0,9 Pl. sótartalom 0,27 g/dm3, 2. fokozat: (-(-oligohalobikus, édesvíz