Ivóvíz foszfáttartalmának meghatározása fotometriás módszerrel

Mérési tartomány:	0,1 - 20 mg/liter

A módszer elve:	A foszfát ammónium-molibdenáttal savas közegben foszfor-molibdénsavat képez. A foszfor-molibdénsavban a Mo(VI)-t Mo(V)-é redukáljuk metolszulfittal (esetleg aszkorbinsavval). Kék színű komplex képződik, melyet 680 nm-en mérünk fotometriásan. A komplexet a pufferoldat stabilizálja. A citromsav a természetes vizekben jelenlevő szilikátok maszkolására szolgál.

+ (H2MoO4)x  ((  kék színű molibdén-komplex

Reagensek:

- citromsav oldat (100 g/liter)

- metolszulfit oldat (1 g metol, 10 g Na2SO3.7H2O és 135 g Na2S2O5 (Nátrium-piroszulfit) egy literre kiegészítve)

- ammónium-molibdenát-oldat (50 g ammónium-molibdenát és 500 mL 5 mol kénsav egy literre kiegészítve)

- pufferoldat (340 g nátrium-acetát 1 literre feltöltve)

Foszfát törzsoldat, oldatsorozat

- Készítendő 500 cm3 0,1 mg P2O5/cm3 koncentrációjú foszfát törzsoldat.
Kiszámítandó, hogy hány gramm KH2PO4-ot kell bemérni!

- 100 cm3-es mérőlombikokba 0–5–10–15–20 cm3 munkaoldatot mérünk. A 0 cm3-es a vakminta, a többi az oldatsorozat része.
Kiszámítandó, az oldatsorozat tagjainak koncentrációja mg P2O5/dm3 egységben!

A minta

- Az ismeretlenhez beadandó a bürettába töltött törzsoldat és egy 100 cm3-es mérőlombik.

A mérés menete: Mielőtt a vakmintát, a kalibráló oldatsorozatot és az ismeretlen mintát jelig töltenénk, adjunk mindegyikhez:

- 1 cm3 citromsavoldatot

- 10 cm3 metol-szulfit-oldatot

- 10 cm3 ammónium-molibdenát-oldatot
(minden adagolás után homogenizálunk)

20 perces várakozás után hozzáadunk még 20 cm3 pufferoldatot mindegyik oldathoz. Feltöltjük a mérőlombikokat jelig. 40 percen belül mérjük az oldatok fényelnyelését 680 nm-en a vakoldattal szemben. A méréshez használja a fotométer mennyiségi meghatározáshoz tartozó szoftvert illetve menüpontot!

Beadandó:	A minta foszfáttartalma mg/dm3-ben P2O5-ra vonatkoztatva.
A kalibrációs egyenes függvényképe, egyenlete és a korrelációs együttható (R2)