Ivóvíz mangánion-tartalmának meghatározása (MSZ 448/5 alapján)

Határkoncentráció: 0,1–0,3 mg/dm3; mérési tartomány: 0,1–10 mg/dm3

A módszer elve: a mangán(II)-ionok savas közegben, ezüstionoktól katalizált reakcióban, peroxo-diszulfáttal, permanganát-ionokká oxidálódnak.

2 Mn2+ + 5 + 8 H2O = 2  + 10  + 16 H+

A kloridionok a mérést zavarhatják, mert a permanganátot redukálják:

10 Cl– + 2 + 16H+ = 5 Cl2 + 2 Mn2+ + 8 H2O

Az ezüstionok, a kloridionok megkötésével, ezt a zavarást kiküszöbölik.

A minta forralásakor elbomló peroxo-diszulfátból keletkező peroxidionok:

+ 2 H2O =  + 2 - + 4 H+

a permanganátot szintén redukálhatják:	2 + 5 H2O2 + 6 H+ = 2 Mn2+ + 5 O2 + 8 H2O.
Ezt foszforsav adagolással kell szorítani.

Vegyszerek és eszközök:
mangán-szulfát, kálium- vagy ammónium-peroxo-diszulfát, 0,1 mol/dm3 AgNO3-oldat, tömény foszforsav, tömény salétromsav.
100 cm3-es főzőpoharak óraüveggel, 100 cm3-es mérőlombikok, büretta, bemérőedény, bemosótölcsér, 500 cm3-es mérőlombik, vízfürdő, spektrofotométer, küvetta.

Mérés menete

- Helyezze üzembe a vízfürdőt! A vízfürdőt szükség szerint töltse fel ioncserélt vízzel!

- Mangán-szulfátból ioncserélt vízzel 500 cm3 törzsoldatot készítünk, melynek koncentrációja mangánionra nézve 0,1 mg/cm3.
Kiszámítandó, hogy hány gramm mangán-szulfátot kell bemérni!
Az analitikai mérlegen bemért mangán-szulfátot mossuk át a mérőlombikba, adjunk hozzá 1,5 cm3 tömény salétromsavat. (Gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!) Állítsuk jelre a lombikot, és homogenizáljuk.

- A törzsoldatot töltsük bürettába és felcímkézett 100 cm3-es főzőpohárral együtt adjuk be!
(Ez lesz az ismeretlen.)

- Összehasonlító oldatsorozat és a minta előkészítése: 5 db 100 cm3-es főzőpohárba bürettából rendre 2,0–4,0–6,0–8,0–10,0 cm3-nyi törzsoldatot és mérünk és hozzáadunk kb. 40 cm3 ioncserélt vizet. (Ez lesz az oldatsorozat.)
A főzőpoharakban lévő oldatokhoz hozzáadunk 0,5 cm3 cc. salétromsavat, 1 cm3 cc. foszforsavat és 1 cm3 0,1 mol/dm3 AgNO3-oldatot.

- Az oldatokat tartalmazó főzőpoharakat forrásban lévő vízfürdőre tesszük, és óraüveggel lefedve forrósítjuk. Ezt követően az oldatok mindegyikéhez 0,5 g ammónium-peroxo-diszulfátot adunk. Az oldatokat keverjük el és 20 percig tartsuk melegen!

- A lehűlt oldatokat mossuk át 100 cm3-es mérőlombikokba, majd ioncserélt vízzel töltsük jelig, homogenizáljuk.
Kiszámítandó az oldatsorozat koncentrációi mg Mn2+/dm3 egységben!

- Az oldatokat 525 nm-en, ioncserélt vízzel szemben fotometráljuk.

Beadandó:	–	a kalibrációs egyenes függvényképe, egyenlete, korreláció (R2),
–	a minta mangánion-koncentrációja mg/dm3-ben.