# Oldószerek azonosítása gázkromatográfiásan

Mérés elve: a vivőgázba juttatott minta gőzei az állófázissal érintkezve, eltérő adszorpciójuk miatt, az oszlop végén egymástól elkülönülve jelennek meg. Az oszlophoz csatlakozó hővezetésmérő detektorba jutva, a minta alkotói kromatográfiás csúcsok alakjában lesznek megjelenítve.

Készülékek: GC-14B gázkromatográf, C-R5A számítógép.

Anyagok, eszközök: szerves oldószerek cseppentős üvegben, ioncserélt víz, nitrogén vivőgáz, 10 ml-es mérőlombikok, 10 l-es „Hamilton” fecskendő, analitikai mérleg.

Minta: az elkészített vizes oldószerelegyek, és személyenként egy darab címkézett, tiszta, üres műanyag mintatartó beadása.

Mérés menete

- Oldószerelegyek készítése: 10 ml-es mérőlombikba kb. félig ioncserélt vizet tölt, analitikai mérlegen tárázza a lombikot, cseppentős üvegből a lombikba bemér 2,0 g (±0,05 g) szerves oldószert. A tényleges bemérést feljegyzi és a jegyzőkönyvben is dokumentálja. Jelre állít ioncserélt vízzel, homogenizál.

- Fali gázelosztó nitrogén csapjának nyitása.

- Készüléktetőn a nyomásmérők ellenőrzése: „Hydrogen” 50 kPa, Carrier(P): 300 kPa, Carrier(M): kb.: 40-60 kPa. (ha nem jók, szólni a gyakorlatvezetőnek!).

- Kromatográf és számítógép bekapcsolása.

- TCD bekapcsolása (GC jobb oldalán), GC-billentyűzeten: DET→ 4→ (, CURR→ 75→ (.

- Termosztát hőmérséklet: COL/AUX1→ INIT TEMP→ 150→ (.

- Injektor hőmérséklet: INJ/AUX2→ 160→ (.

- Detektor hőmérséklet: SHIFT DOWN→ DET_T/TCD_T→ 200→ (.

- HEATER (zöld fűtéskapcsoló a GC-n) bekapcsolása, → START

- Számítógépen: ATTEN →5 (, SPEED→ 5 (, MONITOR→ CH1.

- Alapvonalat állít: a TCD egység COARSE (durva) és FINE (finom) szabályzóival 100-500 V közé. Alapjel eltolódás 20 V/percet ne haladja meg.

- Beinjektálja az első oldószer 1,0 l-ét és START/STOP1-vel felvételt indít. Figyeli a számítógépen az alapvonal emelkedéseit. Első csúcs a víz, második csúcs az oldószer. Felvétel leállítása: START/STOP1.

- Kromatografálja a többi standardot, majd a mintát.

- Papírt FEED-del előtolja letépi.

- Kikapcsolás, GC-billentyűzeten: CURR→ 0 → (, DET→ 2→ (.

- Termosztát hőmérséklet: COL/AUX1→ INIT TEMP→ 25→ (.

- Injektor hőmérséklet: INJ/AUX2→ 25→ (.

- Detektor hőmérséklet: SHIFT DOWN→ DET_T/TCD_T→ 25→ (.

- HEATER kikapcsolása, TCD detektor kikapcsolása (kromatográfon), sípolásnál CE.

- Kikapcsolja a kromatográfot, a készülékajtót kitárja. Kikapcsolja a számítógépet. Zárja a nitrogén csapját.

Beadandó:	a kötelező jegyzőkönyvi elemeken kívül, a vizsgált oldószerek neve és tömegkoncentrációja (bemérés alapján) g/10 cm3-ben, az abszolút-, és a vízhez számított redukált retenciós idők percben.
Az ismeretlen összetételű mintára kapott eredmények és retenciós idők, a mérés paraméterei, a minta kromatogtramja (Paraméterek: oszlop: 1 m-es üveg, töltet: PORAPAC Q adszorbens, vivőgáz: N2, detektor: TCD).