Acetontartalmú oldat abszorpciómaximumának és összetételének meghatározása spektrofotometriás módszerrel

Információs lap

A szükséges eszközök 50 cm3-es mérőlombikok, büretta, kvarcüveg küvetta, spektrofotométer. A szükséges anyagok Aceton törzsoldat 10 mg/cm3-es, ioncserélt víz. A mérés menete 1. Összehasonlító oldatsorozat készítése 10 mg aceton/cm3 törzsoldatból Készítsen 50 cm3-es mérőlombikokba a 10 mg aceton/cm3 törzsoldatból (készen van) öttagú oldatsorozatot 3-6-9-12-15 cm3 törzsoldat bemérésével. A lombikokat desztillált vízzel töltse jelig. Számolja ki az oldatsorozat tagjainak tömegkoncentrációját mg/50 cm3-ben! 2. Vizsgálandó minta Beadandó fejenként egy 50 cm3-es mérőlombik névvel ellátva és az aceton törzsoldat bürettába töltve. Töltse ioncserélt vízzel jelre az 50 cm3-es mérőlombikban kapott anyagot, homogenizálja az oldatot; ez lesz a minta. 3 Az aceton spektrumának meghatározása Az oldatsorozat legtöményebb tagjával vegye fel az aceton spektrumát UV tartományban, és határozza meg abszorpciómaximumhoz tartozó hullámhosszt ((max). A méréshez kvarcküvettát használjon! Nyomtassa ki a spektrumot! 4. Kalibrációs egyenes felvétele Állítsa be a fényelnyelés maximumát. Ezen a hullámhosszon dolgozzon a továbbiakban. (max hullámhosszon mérje végig (a leghígabbtól a legtöményebb tag felé haladva) az oldatsorozat tagjainak abszorbanciáit. 5. Az ismeretlen minta abszorbanciájának mérése Helyezze a fény útjába a mintát tartalmazó küvettát. Mérje a minta abszorbanciáját. Excel táblázatkezelő segítségével készítse el a kalibrációs görbét és a határozza meg a minta összetételét! Nyomtassa ki a kalibrációs görbét, illetve a mért adatokat. 6. Az ismeretlen minta összetételének meghatározása Adja meg a minta acetontartalmát mg/50 cm3 és g/dm3-ben egységben.