Ammónia meghatározása (MSZ 448/6-83 alapján)

Határkoncentráció:	felszíni víz: 0,2 mg/dm3	ivóvíz: 0,1 mg/dm3

Mérési tartomány:	0,02 – 3,5 mg/dm3

Mérési módszer: Az ammóniumion hipokloritok jelenlétében lúgos közegben fenollal illetve fenol-vegyülettel reakcióba lép és kékes színű indofenol keletkezik
A színezék kialakulását a Na2[Fe(CN)5NO] (nitropruszid-nátrium) katalizálja.

Reakcióegyenlet:

Reagensek:
Szalicilát reagens: 32,5 g nátrium-szalicilátot és 32,5 g trinátrium-citrátot kb. 200 cm3 vízben feloldunk. A feloldódás után 0,24 g nitropruszid-nátriumot is adjunk hozzá, jelig töltés 250 ml-es mérőlombikban. Sötét üvegben kb. két hétig tárolható.
Oxidáló reagens: 8 g NaOH-ot feloldunk kb. 200 cm3 desztillált vízben, 0,5 g nátrium-diklór-izocianurátot adunk hozzá, majd 250 ml-es mérőlombikban jelig töltjük. Sötét üvegben, hűtőben kb. két hétig tárolható. Savas közegben bomlik.

Ammónia törzsoldat

- Készítendő 500 cm3 0,2 mg /cm3 koncentrációjú ammónia törzsoldat.
Kiszámítandó, hogy hány gramm NH4Cl-ot kell bemérni!

Ammónia-munkaoldat:

- Az ammónia törzsoldatból 20-szoros hígítást végzünk. (Pl. 25 cm3 munkaoldatot ioncserélt vízzel 500 cm3-re egészítünk ki.) A munkaoldatot mindig frissen készítjük.
Kiszámítandó, hogy 1 cm3 munkaoldat hány (g -ot tartalmaz!

Ammónia oldatsorozat:

- 100 cm3-es mérőlombikokba a munkaoldatból bürettával 0–4–8–12–16–20 cm3 munkaoldatot mérünk. A 0 cm3-es a vakminta, a többi az oldatsorozat része.

- Kiszámítandó, az oldatsorozat tagjainak koncentrációja mg /dm3 egységben!

A minta

- Ismeretlenhez beadandó: A bürettába töltött munkaoldat, és 100 cm3-es mérőlombik.

A mérés menete:

- A vakminta, az oldatsorozat és az ismeretlen lombikjait ioncserélt vízzel kb. 50 cm3-re egészítjük ki.

- Mindegyik lombikhoz hozzáadunk 5 cm3 szalicilát reagenst, majd 5 cm3 oxidáló reagenst. Jelig töltjük, homogenizáljuk.

- 30 perc állás után, de 60 percen belül vakpróbával szemben 680 nm-en mérjük a fényelnyelését.
A méréshez használja a fotométer mennyiségi meghatározáshoz tartozó szoftvert illetve menüpontot!

Beadandó:	Az  koncentrációja mg/dm3 koncentrációban kifejezve.
A kalibrációs egyenes függvényképe, egyenlete és a korrelációs együttható (R2)